様式５　　　　　あおり型セミトレーラの自主基準適合検討書（固縛を前提にするもの）

| 申 請 | 認 定 |  | 車 名 | 型 式 | 車台番号 |  | 検討者（ｾﾐﾄﾚｰﾗの使用者等） | 印 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 項目 | 基準 | 内容 | 判定 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| あ お り 型 | あおり材質 | アルミ形材製であること。 |  |  |  |
|  | あおり | 側面あおり片側分の耐荷重が30kN以上のこと。 あおり耐荷重表 |  |  |  |
|  | あおり高さ | 最上部積載物の重心高より高いこと。 |  |  |  |
|  | あおり固定 | 下記いずれかの方法で車体に固定されていること。 可倒式（蝶番固定） 差込式（ボルト固定） |  |  |  |
|  | 中柱材質 | 鋼製であること。 |  |  |  |
|  | 中柱 | 中柱差込部は、高さ及び本数に応じて下表以上の断面係数であること。 中柱差込部断面係数・高さ・本数表 |  |  |  |
|  | 鳥居材質 | 鋼製であること。 |  |  |  |

|  | 項目 | 基準 | 内容 | 判定 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| あ お り 型 | 鳥居 | 断面形状及び高さに応じて下表以上の断面係数であること。 鳥居断面係数・高さ表 |  |  |  |
|  | 鳥居高さ | 積載物の高さより高いこと。 |  |  |  |
|  | 鳥居固定 | 鳥居が車体に固定されていること。 |  |  |  |
|  | 鳥居面材 | 面材材質に応じて下表以上の厚さであること。 面材材質・厚さ表 |  |  |  |
|  | ロープフック | 定格荷重に応じて下表以上の個数であること。 ロープフック最低個数表 |  |  | 定格荷重の異なるﾌｯｸを取り付ける場合の取り付け個数は、ﾌｯｸの定格荷重が一番小さいものの最低個数を取り付けること。 |

様式５　　　　　　　あおり型セミトレーラの自主基準適合検討書（固縛を前提にしないもの）

| 申 請 | 認 定 |  | 車 名 | 型 式 | 車台番号 |  | 検討者（ｾﾐﾄﾚｰﾗの使用者等） | 印 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 項目 | 基準 | 内容 | 判定 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| あ お り 型 | 前壁材質 | 鋼製であること。 |  |  |  |
|  | 前壁 | 断面形状及び高さに応じて下表以上の断面係数であること。 前壁断面係数・高さ表 |  |  |  |
|  | 前壁高さ | 積載物の高さより高いこと。 |  |  |  |
|  | 前壁固定 | 前壁が車体に固定されていること。 |  |  |  |
|  | 側壁材質 | 鋼製であること。 |  |  |  |
|  | 側壁 | 断面形状及び高さに応じて下表以上の断面係数であること。 側壁断面係数・高さ表 |  |  |  |
|  | 側壁高さ | 積載物の高さより高いこと。 |  |  |  |
|  | 側壁固定 | 側壁が車体に固定されていること。 |  |  |  |

|  | 項目 | 基準 | 内容 | 判定 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| あ お り 型 | 後壁又は後扉材質 | 鋼製であること。 |  |  |  |
|  | 後壁又は後扉 | 断面形状及び高さに応じて下表以上の断面係数であること。 後壁又は後扉断面係数・高さ表 |  |  |  |
|  | 後壁又は後扉高さ | 積載物の高さより高いこと。 |  |  |  |
|  | 後壁又は後扉固定 | 後壁又は後扉が車体に固定されていること。 |  |  |  |
|  | 後扉開閉部強度 | 開閉部蝶番数に応じて下表以上の開閉部ピン径であること。 後扉開閉部蝶番数・ピン径表 |  |  |  |

様式５　　　　　　　　　　固定式スタンション型セミトレーラの自主基準適合検討書

| 申 請 | 認 定 |  | 車 名 | 型 式 | 車台番号 |  | 検討者（ｾﾐﾄﾚｰﾗの使用者等） | 印 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 項目 | 基準 | 内容 | 判定 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ス タ ン ショ ン 型 | ｽﾀﾝｼｮﾝ材質 | 鋼製であること。 |  |  |  |
|  | ｽﾀﾝｼｮﾝ本数 | 断面寸法及び高さに応じて下表以上の本数であること。 側面スタンション断面寸法・高さ・最低本数表 |  |  |  |
|  |  | 前立て(スタンションタイプ)と兼用していないこと。 |  |  |  |
|  |  | 側面スタンションの本数が車体両側面に、横35×縦60以上の大きさの文字で表示されていること。 |  |  |  |
|  | ｽﾀﾝｼｮﾝ有効高さ | 最上部積載物の重心位置より高いこと。 |  |  |  |
|  | ｽﾀﾝｼｮﾝ固定 | 下記いずれかの方法で車体に固定されていること。 固定式（ボルト固定） 引出式 ③可倒式 |  |  |  |

|  | 項目 | 基準 | 内容 | 判定 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ス タ ン ショ ン 型 | 可倒式ｽﾀﾝｼｮﾝ 可倒部強度 | ｽﾀﾝｼｮﾝの断面形状に応じて下表以上の可倒部ピン径であること。 可倒式スタンション断面寸法・可倒部ピン径表 |  |  |  |
|  | ﾎﾞﾙﾄ固定ｽﾀﾝｼｮﾝのﾎﾞﾙﾄｻｲｽﾞ | M8以上のボルトであること。 |  |  |  |
|  | 鳥居又は前立て (ｽﾀﾝｼｮﾝﾀｲﾌﾟ) 固定 | 鳥居又は前立て（スタンションタイプ）が車体に固定されていること。 |  |  | 鳥居又は前立て(ｽﾀﾝｼｮﾝﾀｲﾌﾟ)を選択すること。 |
|  | 鳥居 | 高さに応じて下表以上の断面係数であること。 鳥居高さ・断面係数表 |  |  |  |
|  | 鳥居高さ | 積載物の高さより高いこと。 |  |  |  |

|  | 項目 | 基準 | 内容 | 判定 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ス タ ン ショ ン 型 | 鳥居面材 | 面材材質に応じて下表以上の厚さであること。 面材材質・厚さ表 |  |  |  |
|  | 鳥居材質 | 鋼製であること。 |  |  |  |
|  | 前立て (ｽﾀﾝｼｮﾝﾀｲﾌﾟ) | 断面寸法100□×6t又は139.8φ×4.5t以上であること。 |  |  |  |
|  |  | 高さに応じて下表以上の本数であること。 前面スタンションの高さ・最低本数表 |  |  |  |
|  | 前立て (ｽﾀﾝｼｮﾝﾀｲﾌﾟ) 有効高さ | 積載物の高さより高いこと。 |  |  |  |
|  | 前立て材質 | 鋼製であること。 |  |  |  |
|  | 前立て面材 | 面材材質に応じて下表以上の厚さであること。 面材材質・厚さ表 |  |  | 積載物が小さく、飛出す恐れのある場合に取り付けること。 |
|  | ロープフック | 定格荷重に応じて下表以上の個数であること。 ロープフック最低個数表 |  |  | 定格荷重の異なるﾌｯｸを取り付ける場合の取り付け個数は、ﾌｯｸの定格荷重が一番小さいものの最低個数を取り付けること。 |

様式５　　　　　　　　　　　　　船底型セミトレーラの自主基準適合検討書

| 申 請 | 認 定 |  | 車 名 | 型 式 | 車台番号 |  | 検討者（ｾﾐﾄﾚｰﾗの使用者等） | 印 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 項目 | 基準 | 内容 | 判定 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 船 底 型 | 船底構造 | 船底部構造は溶接で車体と一体となっていること。 |  |  |  |
|  | 船底深さ | 150mm以上であること。 |  |  |  |
|  | 船底長さ | 荷台オフセット位置を中心として、前後に積載物の長さより長いこと。 |  |  |  |
|  | 荷支え台 | 荷支え台の傾斜角度：α≧27°以上となる「荷支え台」を有していること。 |  |  |  |
|  | 荷支え台固定 | 荷支え台が車体に固定されていること。（ﾌﾚｰﾑ組込型でも荷支え台が固定されていればよい。） |  |  |  |
|  | 鳥居又は前立て (ｽﾀﾝｼｮﾝﾀｲﾌﾟ) 固定 | 鳥居又は前立て（スタンションタイプ）が車体に固定されていること。 |  |  | 鳥居又は前立て(ｽﾀﾝｼｮﾝﾀｲﾌﾟ)を選択すること。 |
|  | 鳥居 | 高さに応じて下表以上の断面係数であること。 鳥居高さ・断面係数表 |  |  |  |
|  | 鳥居高さ | 積載物の高さより高いこと。 |  |  |  |

|  | 項目 | 基準 | 内容 | 判定 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 船 底 型 | 鳥居面材 | 面材材質に応じて下表以上の厚さであること。 面材材質・厚さ表 |  |  |  |
|  | 鳥居材質 | 鋼製であること。 |  |  |  |
|  | 前立て (ｽﾀﾝｼｮﾝﾀｲﾌﾟ) | 断面寸法が100□×6t又は139.8φ×4.5t以上であること。 |  |  |  |
|  |  | 高さに応じて下表以上の本数であること。 前面スタンションの高さ・最低本数表 |  |  |  |
|  | 前立て (ｽﾀﾝｼｮﾝﾀｲﾌﾟ) 有効高さ | 積載物の高さより高いこと。 |  |  |  |
|  | 前立て材質 | 鋼製であること。 |  |  |  |
|  | 前立て面材 | 面材材質に応じて下表以上の厚さであること。 面材材質・厚さ表 |  |  | 積載物が小さく、飛出す恐れのある場合に取り付けること。 |
|  | ロープフック | 定格荷重に応じて下表以上の個数であること。 ロープフック最低個数表 |  |  | 定格荷重の異なるﾌｯｸを取り付ける場合の取り付け個数は、ﾌｯｸの定格荷重が一番小さいものの最低個数を取り付けること。 |

様式５　　　　　　　　　　脱着式スタンション型セミトレーラの自主基準適合検討書

| 申 請 | 認 定 |  | 車 名 | 型 式 | 車台番号 |  | 検討者（ｾﾐﾄﾚｰﾗの使用者等） | 印 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 項目 | 基準 | 内容 | 判定 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ス タ ン ショ ン 型 | ｽﾀﾝｼｮﾝ材質 | 鋼製であること。 |  |  |  |
|  | ｽﾀﾝｼｮﾝ本数 | 断面寸法及び高さに応じて下表以上の本数であること。 側面スタンション断面寸法・高さ・最低本数表 |  |  |  |
|  |  | 前立て(スタンションタイプ)と兼用していないこと。 |  |  |  |
|  |  | 側面スタンションの本数が車体両側面に、横35×縦60以上の大きさの文字で表示されていること。 |  |  |  |
|  | ｽﾀﾝｼｮﾝ有効高さ | 最上部積載物の重心位置より高いこと。 |  |  |  |
|  | ｽﾀﾝｼｮﾝの装着 | 強度要件を満たす必要最低限の側面スタンションを装着することができる構造であること。 差込み口寸法 差込み口数 | 縦 mm × 横 mm 片側 箇所 |  |  |

|  | 項目 | 基準 | 内容 | 判定 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ス タ ン ショ ン 型 | 可倒式ｽﾀﾝｼｮﾝ 可倒部強度 | ｽﾀﾝｼｮﾝの断面形状に応じて下表以上の可倒部ピン径であること。 可倒式スタンション断面寸法・可倒部ピン径表 |  |  |  |
|  | ﾎﾞﾙﾄ固定ｽﾀﾝｼｮﾝのﾎﾞﾙﾄｻｲｽﾞ | M8以上のボルトであること。 |  |  |  |
|  | 鳥居又は前立て (ｽﾀﾝｼｮﾝﾀｲﾌﾟ) 固定 | 鳥居又は前立て（スタンションタイプ）が車体に固定されていること。 |  |  | 鳥居又は前立て(ｽﾀﾝｼｮﾝﾀｲﾌﾟ)を選択すること。 |
|  | 鳥居 | 高さに応じて下表以上の断面係数であること。 鳥居高さ・断面係数表 |  |  |  |
|  | 鳥居高さ | 積載物の高さより高いこと。 |  |  |  |

|  | 項目 | 基準 | 内容 | 判定 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ス タ ン ショ ン 型 | 鳥居面材 | 面材材質に応じて下表以上の厚さであること。 面材材質・厚さ表 |  |  |  |
|  | 鳥居材質 | 鋼製であること。 |  |  |  |
|  | 前立て (ｽﾀﾝｼｮﾝﾀｲﾌﾟ) | 断面寸法100□×6t又は139.8φ×4.5t以上であること。 |  |  |  |
|  |  | 高さに応じて下表以上の本数であること。 前面スタンションの高さ・最低本数表 |  |  |  |
|  | 前立て (ｽﾀﾝｼｮﾝﾀｲﾌﾟ) 有効高さ | 積載物の高さより高いこと。 |  |  |  |
|  | 前立て材質 | 鋼製であること。 |  |  |  |
|  | 前立て面材 | 面材材質に応じて下表以上の厚さであること。 面材材質・厚さ表 |  |  | 積載物が小さく、飛出す恐れのある場合に取り付けること。 |
|  | ロープフック | 定格荷重に応じて下表以上の個数であること。 ロープフック最低個数表 |  |  | 定格荷重の異なるﾌｯｸを取り付ける場合の取り付け個数は、ﾌｯｸの定格荷重が一番小さいものの最低個数を取り付けること。 |